## Slide 1
智能机械臂分拣系统
——通信理论在机器人工程中的贯穿应用
（信息与）通信技术（基础）课程汇报
2026年6月

## Slide 2
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
系统总览
上层智能层
Mod 9 汉明码 可靠远程通信
Mod 8 交叉熵 深度学习物体识别
中层信息层
Mod 7 贝叶斯决策 代价敏感二分类
Mod 2 贝叶斯 多传感器融合
系统建模层
Mod 1 傅里叶变换 振动频谱监测
Mod 3 系统辨识 电机传递函数
底层物理层
Mod 5 采样 IMU
Mod 6 量化 编码器
Mod 4 PWM 电机
信息流方向：从下到上
底层物理层
解决"怎么动"——PWM驱动、编码器量化、IMU采样
系统建模层
解决"怎么建模"——电机辨识和振动监测
中层信息层
解决"怎么判断"——传感器融合和决策分类
上层智能层
解决"怎么更聪明"——深度学习识别和可靠通信
2 / 18

## Slide 3
阶段一
让机械臂"活"起来
底层物理层——驱动、感知与数据采集

## Slide 4
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 4 — PWM 驱动电机
底层物理层
三种脉冲调制方式对比
调制类型 | 调制参数 | 抗噪性 | 适用场景
PAM | 幅度 | ❌ 差 | 音频信号
PWM | 宽度 | ✅ 好 | 电机驱动
PPM | 位置 | ✅ 好 | 通信系统
核心公式
\( V_{\text{avg}} = D \cdot V_{cc}, \quad D = \frac{t_{\text{on}}}{T} \)
占空比 D：高电平时间占整个周期的比例
V_cc：电源电压（如 24V）
V_avg：电机等效平均电压
信号链：微控制器 → 关节转动
微控制器
生成PWM波
H桥功率放大
驱动能力提升
直流伺服电机
电磁转矩输出
关节转动
6自由度机械臂
占空比控制示意
25% 低速
50% 中速
75% 高速
100% 全速
📌 关键结论：噪声对脉冲边沿位置的影响远小于对幅度的影响 → PWM比PAM更抗噪
实际参数：（人耳听不到），，6个关节各由一个PWM通道独立控制
📌 关键结论：噪声对脉冲边沿位置的影响远小于对幅度的影响 → PWM比PAM更抗噪
实际参数：\( f_{\text{PWM}} = 20\text{kHz} \)（人耳听不到），\( V_{cc} = 24\text{V} \)，6个关节各由一个PWM通道独立控制
4 / 18

## Slide 5
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 6 — 编码器量化与精度链
底层物理层
量化关键公式
量化步长
\( \Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{L} \) 量化步长
量化噪声功率
\( \sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} \) 量化噪声功率
n位量化
\( \text{SQNR}_{\text{dB}} = 6.02n + 1.76 \) n位量化
实例：1024线编码器
，
实例：1024线编码器
\( \Delta = 360°/1024 \approx 0.352° \)， \( \sigma_e^2 = 0.0103 \text{ deg}^2 \)
精度传播链（重点）
\( \sigma_e^2 = \frac{\Delta^2}{12} \)
（关节空间协方差矩阵）
\( \Sigma_{\theta} \) （关节空间协方差矩阵）
\( \Sigma_{\text{末端}} = J \, \Sigma_{\theta} \, J^T \)
工程反推：要达到 ±0.1mm 末端精度
1024线编码器 → → 经0.5m连杆放大 → 末端误差 ≈ 3.1mm ❌
1024线编码器 → \( \Delta = 0.352° \) → 经0.5m连杆放大 → 末端误差 ≈ 3.1mm ❌
结论：需要至少 32768 线编码器（15位）→ 末端误差 ≈ 0.1mm ✅
理论公式 直接指导硬件选型——这就是理论指导工程实践的力量
理论公式 \( \sigma_e^2 = \Delta^2/12 \) 直接指导硬件选型——这就是理论指导工程实践的力量
5 / 18

## Slide 6
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 5 — IMU 采样与抗混叠
底层物理层
奈奎斯特采样定理
\( x[n] = x(nT_s), \quad f_s = \frac{1}{T_s} \)
奈奎斯特条件：
奈奎斯特条件：\( f_s \geq 2f_{\max} \)
\( X_s(f) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(f - kf_s) \)
采样后频谱以 为周期重复复制
：副本不重叠 → 可完美重建 ✅
：副本重叠 → 混叠，不可逆失真 ❌
采样后频谱以 \( f_s \) 为周期重复复制
\( f_s \geq 2f_{\max} \)：副本不重叠 → 可完美重建 ✅
\( f_s < 2f_{\max} \)：副本重叠 → 混叠，不可逆失真 ❌
混叠示意
场景A：满足奈奎斯特
足够大 → 频谱副本分离 → 低通滤波可完美恢复原始信号
场景A：满足奈奎斯特
\( f_s \) 足够大 → 频谱副本分离 → 低通滤波可完美恢复原始信号
场景B：混叠发生
太小 → 频谱副本重叠 → 高频"折叠"到低频 → 不可逆
场景B：混叠发生
\( f_s \) 太小 → 频谱副本重叠 → 高频"折叠"到低频 → 不可逆
副本分离 ✅
副本重叠 ❌
抗混叠 = 采样前的低通滤波器（硬件防线）
在机械臂中的实际应用
加速度计 → 模拟低通滤波（）→ ADC采样（） → 数字信号处理
加速度计 → 模拟低通滤波（\( f_c = 100\text{Hz} \)）→ ADC采样（\( f_s = 200\text{Hz} \)） → 数字信号处理
机械臂运动频率 0-50Hz
✅
\( 200\text{Hz} > 2 \times 50\text{Hz} = 100\text{Hz} \) ✅
PWM噪声≈20kHz会混叠进低频 ❌
若不加抗混叠滤波器 → 20kHz高频噪声"折叠"进0-100Hz低频段 → 姿态估计严重漂移
6 / 18

## Slide 7
阶段二
建立数学模型
+ 实时健康监测
系统建模与健康监测
Mod 3 系统辨识 → Mod 1 傅里叶变换

## Slide 8
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 3 — 冲激响应与电机系统辨识
系统建模层
核心概念：冲激响应与卷积
冲激响应
完全刻画线性系统
冲激响应
\( h(t) \) 完全刻画线性系统
时域卷积
时域卷积
\( y(t) = x(t) * h(t) \)
频域乘法
频域乘法
\( Y(f) = X(f) \cdot H(f) \)
📌 正弦保真性：正弦波通过线性系统后波形不变，仅幅度和相位改变 → 频域可直接读出 和
📌 正弦保真性：正弦波通过线性系统后波形不变，仅幅度和相位改变 → 频域可直接读出 \( |H(f)| \) 和 \( \angle H(f) \)
时域系统辨识
短脉冲电压（近似）
↓
测量转速响应
短脉冲电压（近似\( \delta(t) \)）
↓
测量转速响应 \( h(t) \)
\( h(t) = K(1 - e^{-t/\tau}) \)
一阶惯性环节的阶跃响应
K=增益, =时间常数
一阶惯性环节的阶跃响应
K=增益, \( \tau \)=时间常数
频域系统辨识
扫频正弦波
↓
测量增益与相移
扫频正弦波 \( x(t) = A\sin(2\pi ft) \)
↓
测量增益与相移 \( |H(f)|, \angle H(f) \)
→ 绘制伯德图（Bode Plot）
从伯德图可读取：-3dB带宽、谐振点
→ 指导PID控制器参数设计
8 / 18

## Slide 9
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 1 — 傅里叶变换与振动故障诊断
系统建模层
傅里叶变换与Parseval定理
\( V(f) = \int_{-\infty}^{\infty} v(t) \, e^{-j2\pi ft} \, dt \)
\( P = \frac{1}{T}\int|v(t)|^2dt = \sum |c_n|^2 \)
时域 ⇄ 频域完全等价——不丢失任何信息。Parseval定理：总功率 = 各谐波功率之和
应用：正常关节 vs 故障关节频谱对比
✅ 正常关节
Chart: 
| 基频f₀ | 2次谐波 | 3次谐波 | 啮合频率 | 高频噪声
功率 | 45 | 20 | 10 | 5 | 3
能量集中在基频和低次谐波
→ 正常运行
能量集中在基频和低次谐波
\( P_{\text{mesh}} / P_{\text{total}} < 15\% \) → 正常运行
❌ 故障关节（齿轮磨损）
Chart: 
| 基频f₀ | 2次谐波 | 3次谐波 | 啮合频率 | 高频噪声
功率 | 35 | 15 | 8 | 55 | 12
啮合频率处出现异常峰值 + 边带调制
→ 预警/报警
啮合频率处出现异常峰值 + 边带调制
\( P_{\text{mesh}} / P_{\text{total}} > 30\% \) → 预警/报警
三级预警指标
🟢 正常 <15%
🟡 预警 >30%
🔴 报警 >50%
💡 相当于给机器人做"心电图"——时域看不出的故障，频域一目了然
9 / 18

## Slide 10
阶段三
融合信息
做出判断
状态估计与决策——从数据到决策
Mod 2 贝叶斯融合 → Mod 7 贝叶斯决策

## Slide 11
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 2 — 贝叶斯公式与多传感器融合
信息决策层
\( P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{P(A)} = \frac{P(A|B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_j P(A|B_j)P(B_j)} \)
后验概率 ∝ 似然 × 先验 由"果"（传感器读数）推"因"（机器人状态）
从贝叶斯到卡尔曼滤波：预测 + 更新
预测步
\( P(x_t | z_{1:t-1}) = \int P(x_t | x_{t-1}) P(x_{t-1} | z_{1:t-1}) dx_{t-1} \)
全概率公式：根据运动模型推测当前位置
更新步
\( P(x_t | z_{1:t}) \propto P(z_t | x_t) \cdot P(x_t | z_{1:t-1}) \)
贝叶斯公式：根据传感器观测修正信念
"传感器告诉我看到了什么，让我修正之前的猜测"
卡尔曼滤波：高斯假设下的具体实现
预测： 更新：
预测：\( \hat{x}_{t|t-1} = F \hat{x}_{t-1} \) 更新：\( \hat{x}_t = \hat{x}_{t|t-1} + K_t(z_t - H\hat{x}_{t|t-1}) \)
三传感器融合
IMU
200Hz · 快但漂移
编码器
100Hz · 准但只测关节
卡尔曼滤波器
→ 最优状态估计
11 / 18

## Slide 12
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 7 — 贝叶斯决策与障碍物分类
信息决策层
二元假设检验
：不是目标物体 ：是目标物体
虚警： 漏检：
\( H_0 \)：不是目标物体 \( H_1 \)：是目标物体
虚警：\( P(e|H_0) \) 漏检：\( P(e|H_1) \)
MAP准则：
MAP准则：\( \frac{P(r|H_1)}{P(r|H_0)} \gtrless \frac{P(H_0)}{P(H_1)} \)
代价敏感扩展
 | 判为"不是目标" | 判为"是目标"
实际不是 | 0 | 10（虚警）
实际是 | 1000（漏检） | 0
代价敏感决策分析
→ 阈值左移 → "宁可错抓不可放过"
\( C_{10} \gg C_{01} \) → 阈值左移 → "宁可错抓不可放过"
\( \frac{P(r|H_1)}{P(r|H_0)} \gtrless \frac{P(H_0) \cdot C_{10}}{P(H_1) \cdot C_{01}} \)
等代价MAP决策
最小化总错误率
虚警区 = 漏检区（对称）
→ 适用于一般分类场景
等代价MAP决策
最小化总错误率 \( P_e = P(H_0)P(e|H_0) + P(H_1)P(e|H_1) \)
虚警区 = 漏检区（对称）
→ 适用于一般分类场景
代价敏感决策（本场景）
最小化期望代价
虚警区 >> 漏检区（不对称）
→ 适用于漏检代价极高的工业场景
代价敏感决策（本场景）
最小化期望代价 \( \bar{C} = \sum_i \sum_j P(H_i)C_{ij}P(\text{判}j|H_i) \)
虚警区 >> 漏检区（不对称）
→ 适用于漏检代价极高的工业场景
12 / 18

## Slide 13
阶段四
走向智能
智能识别与可靠通信
Mod 8 交叉熵 → Mod 9 汉明码

## Slide 14
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 8 — 交叉熵与深度学习物体识别
智能通信层
从信息量到KL散度的推导链
Step 1 信息量
单个事件的"惊讶度"
Step 1 信息量
\( h(x) = -\log_2 p(x) \)
单个事件的"惊讶度"
Step 2 熵
平均不确定性
Step 2 熵
\( H(X) = -\sum p \log p \)
平均不确定性
Step 3 交叉熵
P与Q的差异度量
Step 3 交叉熵
\( H(P,Q) = -\sum p \log q \)
P与Q的差异度量
Step 4 KL散度
Gibbs:
Step 4 KL散度
\( D_{KL} = H(P,Q)-H(P) \)
Gibbs: \( D_{KL} \geq 0 \)
在深度学习物体识别中的应用
输入图像
卷积层 CNN
全连接层 FC
Softmax
概率分布 q
交叉熵损失函数
训练目标：
\( L = -\sum_{c=1}^{C} p_c \log q_c \) 训练目标：\( \min L \Leftrightarrow \min D_{KL}(P \| Q) \)
真实标签 p = one-hot（如[1,0,0,0,0]="螺丝"），预测 q = Softmax输出。最小化交叉熵 = 让预测分布逼近真实分布
推理示例
螺丝
0.92
螺母
0.03
垫圈
0.02
→ 判定为 "螺丝"（概率最高）
→ 传给机械臂执行对应抓取动作
14 / 18

## Slide 15
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
Module 9 — 汉明码与遥操作可靠通信
智能通信层
汉明 (7,4) 码关键参数
• 信息位 ，校验位 ，码长
• 最小汉明距离
• 可纠正错误数： 位
• 可检测错误数： 位
• 码率：
• 校验方程：3个异或方程（圆模型）
• 信息位 \( k=4 \)，校验位 \( r=3 \)，码长 \( n=7 \)
• 最小汉明距离 \( d_{min} = 3 \)
• 可纠正错误数：\( t = \lfloor(3-1)/2\rfloor = 1 \) 位
• 可检测错误数：\( d_{min}-1 = 2 \) 位
• 码率：\( R = k/n = 4/7 \approx 57\% \)
• 校验方程：3个异或方程（圆模型）
编码与纠错示例
1. 信源：控制指令"抓取" → s = [0,0,1,1]
2. 编码：计算3位校验位 → t = [0,0,1,1,0,1,0]
3. 信道：第5位翻转 → r = [0,0,1,1,1,1,0]
4. 译码：计算伴随式 s = r·HT = [1,0,1]
5. 纠错：定位第5位错误 → 翻转 → 正确译码 [0,0,1,1] ✅
6. 执行：机械臂执行"抓取"动作
应用场景对比：有/无汉明码
应用场景 | 误码率 | 无纠错码 | 有汉明(7,4)码
工业WiFi | 10⁻⁴ | 每万条指令错1条 | ✅ 单比特误码可纠正
水下声学 | 10⁻³ | 每千条指令错1条 | ✅ 单比特误码可纠正
太空通信 | 10⁻⁵ | 低但不可接受 | ✅ 增加安全保障
📌 核心思想：以 43% 的额外带宽（码率57%）换取 单比特纠错能力——对安全性要求极高的场景，这是必要的代价
15 / 18

## Slide 16
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
全链路回顾——9个知识点串联流程图
上层智能层
Mod 9 汉明码 可靠传输
Mod 8 交叉熵 CNN识别
📷 摄像头
中层信息层
Mod 7 贝叶斯决策
Mod 2 贝叶斯融合
系统建模层
Mod 1 FFT 故障预警
Mod 3 系统辨识
底层物理层
Mod 5 IMU采样
Mod 6 编码器量化
Mod 4 PWM驱动
完整信息流：
1. 远程控制指令经 汉明码(Mod9) 编码确保可靠传输
2. 摄像头图像经 CNN(Mod8) 识别物体类别
3. 贝叶斯决策(Mod7) 判断是否为目标
4. 贝叶斯融合(Mod2) IMU+编码器数据
5. 系统辨识(Mod3) 建立电机模型
6. PWM(Mod4) 驱动关节运动
7. FFT(Mod1) 监测振动故障
核心公式链： → → → → → → → 汉明(7,4)
核心公式链：\( V_{avg}=D \cdot V_{cc} \) → \( \sigma_e^2=\Delta^2/12 \) → \( f_s \geq 2f_{max} \) → \( y=x*h \) → \( V(f)=\mathcal{F}\{v(t)\} \) → \( P(B|A)=P(A|B)P(B)/P(A) \) → \( D_{KL}(P\|Q) \) → 汉明(7,4)
9个知识点，构成从底层硬件到上层智能的完整信息处理链条
16 / 18

## Slide 17
底层物理层
系统建模层
信息决策层
智能通信层
总结——通信理论是机器人工程的数学基石
层次 | 知识点 | 解决什么问题
数学基石 | 傅里叶变换(1)、贝叶斯公式(2)、熵与交叉熵(8) | 提供分析工具和理论框架——信号分析、状态推断、信息度量
工程桥梁 | 采样(5)、量化(6)、系统辨识(3) | 连接模拟世界与数字世界——ADC、建模、频域分析
工程实现 | PWM(4)、判决理论(7)、汉明码(9) | 解决具体工程问题——驱动、分类决策、可靠传输
Take-Home Message
📐
傅里叶变换让我们在频域看清时域看不到的故障特征
🧠
贝叶斯公式是从不确定传感器数据中推断机器人状态的核心工具
📊
交叉熵是连接信息论与深度学习的关键桥梁
17 / 18

## Slide 18
Q & A
感谢聆听，欢迎提问
智能机械臂分拣系统——通信理论在机器人工程中的贯穿应用
（信息与）通信技术（基础）课程汇报